Технические характеристики

| Тип | SVS-G48,60/25-1GRE | SVS-G48,60/62.5-1GRE |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 230 В +15% ...-20%, 47...63 Гц, одна фаза | 230/380 В +15% ...-20%, 47...63 Гц, одна или три фазы |
| Входной ток при номинальной мощности | IL =6.8 A | IL1 = IL 2=6,8A; IL 3=3,4A IL =17A |
| Выходное напряжение | 48 / 60 В, 24В – опция |
| Выходной ток | 25 А (24/48 В), 20 А(60 В) | 62,5 А (24/48 В), 50 А(60 В) |
| Количество модулей | 2 | 5 |
| Тип выпрямительных модулей | Е60/5Wbrug-1GRM01 или Е60/10Wbrug-5GRM01 |
| Конструкция * | 19" х 6U | 19" х 12U |
| Размеры (мм) ВхШхГ | 266х482х307 | 532х482х307 |
| Аккумуляторная батарея 48 В, 40 А-ч | Дополнительный батарейный кабинет 19”х6Uх307 (365) |
| Подключение | Входные клеммы сети переменного тока для гибкого кабеля с сечением до 10 мм2. Выходные клеммы подключения нагрузок для гибкого кабеля с сечением до 10 мм2. Клеммы для подключения сигнальных кабелей сечением до 2.5 мм2. |
| Защита | IP 20 |
| Охлаждение | Вентилятор внутри выпрямительных модулей |
| Внешняя индикация аварий | Свободные контакты для индикации аварий и пропадания напряжения сети: авария сети авария оборудования |
| Дополнительные аксессуары | Комплект уголков для настенного исполнения. Крышки, устанавливаемые вместо выпрямительных модулей. |