Технические характеристики

| Тип аппаратуры | Входное напр., В | Выходное напр., В | Макс. вых.ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| G48,60,G48,60/10WBrg-1DCM01 | 36 - 76 | 48 , 60 | 10 |
| G48,60,G24/20WBrg-1DCM01 | 36 - 76 | 24 | 21 |
| G110,G48,60/10WBrg-1DCM01 | 82 - 185 | 48 , 60 | 10.8 |
| G110,G24/20WBrg-1DCM01 | 82 - 185 | 24 | 21 |
| G220,G48,60/10WBrg-1DCM01 | 180 - 400 | 48 , 60 | 10.8 |
| G110,G48/12,5WBrg-1DCM01 | 82 - 185 | 48 | 12.5 |

| Общие параметры |
| --- |
| Диапазон вых. напряжения (стат.) | < 1%, регулировка +15% / -10% |
| Ограничение тока | около 1.1 Iном., защита от КЗ |
| КПД | 0.88 - 0.82 в зависимости от типа |
| Отключение при превышении выходного напряжения | 2.27 В/Эл., регулировка (5% |
| Отключение при понижении выходного напряжения до | 1.9 В/Эл. регулировка (5%, задержка 30 сек (автоматическая подстройка к выбранному рабочему напряжению) |
| Напряжение шумов | < 1.8 мВ, CCITT - A - фильтр |
| Переменная составляющая | < 180 мВ |
| Сигнализация | Работа зелёный светодиод Авария - красный светодиод Дистанционная сигнализация аварии - свободные контакты |
| Безопасность | в соответствии с EN 60950 |
| Радиопомеха | класс "А" по VDE 0871 |
| Защита | IP 20 по DIN 40050 |
| Температура помещения | 5....45( С |
| Охлаждение | естественное |
| Развязка Вход - "земля" Вход - выход Выход - "земля" | 1400 VDC (Uвх = 24,48,60 В) 3500 VDC (Uвх = 110 В, 220 В) 1400 VDC (Uвх = 24,48,60 В) 3500 VDC (Uвх = 110 В, 220 В) 500 VDC |
| Высота рабочая | до 1000 м над уровнем моря |
| Конструкция | 1/3 19", 6 ст. высот |
| Вес | около 13 кГ |
| Размеры, мм | 262 х 142 х 360 |

Для установки модулей предусмотрена универсальная корзина G48,60G48,60/20, выполненная в стандарте 19”, которая имеет все аксессуары для установки и подключения до 2-х вышеописанных модулей, а также выходы на нагрузку, входные клеммы, клеммы для подключения к модулю SM5 или SM7 для организации мониторинга. Габариты корзины: 19”х6Uх350мм. Несколько корзин могут быть включены параллельно.