###### Технические характеристики

| Тип | SVS-G48, 60/240 – 6GRS SVS-G48, 60/240 – 8GRS | SVS-G48,60/360 - 6GRS SVS-G48,60/360 - 8GRS |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 3 х 220/400 В 50 Гц |
| Входной ток при номинальной мощности | IL1 = I L3 =24 A;I L2 =16 | IL1 = I L2 = I L3 =32 A; |
| Выходное напряжение | 48 В или 60 В, 24В - опция |
| Выходной ток | 240 А при 48(24) В 200 А при 60 В | 360 А при 48(24) В 300 А при 60 В |
| Тип и количество выпрямительных модулей | до 8 модулей типа E60/25 Wbrug-2GRM01 | до 12 модулей типа E60/25 Wbrug-2GRM01 |
| Вес (без выпрямительных модулей ) | 160 Кг | 170 Кг |
| Размеры (мм) ВхШхГ | 2000 х 600 х 500 |
| Подключение | Через верх. Входные клеммы сети переменного тока для подключения гибкого кабеля с сечением до 16 мм2. Подключения нагрузки – кабель до 25 кв мм или под кабельные наконечники под М8 или М10 Клеммы для подключения малых нагрузок - под гибкий кабель сечением до 4 мм2 . Клеммы для подключения сигнальных кабелей сечением до 2.5 мм2. |
| Защита | IP 20 |
| Охлаждение | Вентилятор внутри выпрямительных модулей |
| Выходные клеммы | до 14 - 17 держателей предохранителей с шунтом типа NH00, три NH100 с шунтом 100 А (базовая комплектация). Пять выходных клемм для малых нагрузок до 6.3 А |
| Внешняя индикация аварий | Свободные контакты для индикации аварий ЭПУ и аварии сети |