Технические характеристики шкафа выпрямителей

| Тип | G48,60/900-3GRS01 |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 3 х 220/400 В 50 Гц |
| Входной ток при номинальной мощности | IL1 = I L2 = I L3 =96 A; |
| Выходное напряжение | 48 В или 60 В, 24В - опция |
| Выходной ток | 900 А при 48(24) В 800 А при 60 В |
| Тип и количество выпрямительных модулей | до 4 модулей типа D48,60/225 Wbgug 1GRM03 |
| Вес: | около 150 кг (без модулей) |
| Габариты: | 2000х600х600 мм (ВхШхГ) |
| Защита | IP20 |