Технические характеристики шкафа BV

| Тип | BV 60/1250-2BVS03/2 | BV 60/2500-2BVS05/2 | BV 60/3000-2BVS05/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток нагрузки максимальный, А | 1250 | 2500 | 3000 |
| Ток заряда батарей, максимальный, А | 1250 | 2500 | 3000 |
| Суммарный максимальный ток модулей, А | 2500 | 5000 | 6000 |
| Установленные компоненты: SM5 SP1 NH00 выход NH3 выход АКБ входы | Есть Есть 9 - 3 | Нет Нет Нет - 2 | Есть Есть - 6 3 |
| Выходные предохранители, возможность установки | До 27 NH0 или До 15 NH2 или До 9 NH3 | До 48 NH0 или До 24 NH2 или До 24 NH3 | До 27 NH0 или До 15 NH2 или До 9 NH3 |
| Выходное напряжение | 48 В или 60 В, 24В - опция |
| Вес: | около 200 кг |
| Габариты: | 2000х600х600 мм (ВхШхГ) | 2000х900х600 мм (ВхШхГ) | 2000х900х600 мм (ВхШхГ) |
| Защита | IP20 |