Перечень стандартного и дополнительного оборудования систем управления дизель-генераторов серии Lister

| Комплектация панелей управления серий: | LCO | LCP1 | LCP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |
| Вольтметр генератора (с четырехпозиционным переключателем для трехфазного тока) | - |  |  |
| Вольтметр генератора (с семипозиционным переключателем для трехфазного тока) | - | - |  |
| Амперметр генератора (с четырехпозиционным переключателем для трехфазного тока) | - | - |  |
| Частотометр/Тахометр | - | - |  |
| Счетчик времени работы (моточасов) |  |  |  |
| Вольтметр аккумулятора | - |  |  |
| Амперметр/Частотометр/Четырехпозиционный вольтметр/Переключатель амперметра | - | + | - |
| Измеритель давления масла/температуры антифриза | - | - | + |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| Ключ - переключатель Выкл/Вкл/Подогрев/Пуск |  |  | - |
| Переключатель Ручной режим/Выкл/Автоматический режим | - | - |  |
| Кнопка аварийного останова | - |  |  |
| Кнопка Проверка ламп | - |  |  |
| Трехпопыточный таймер запуска дизеля | - | - |  |
| Сигнализатор неисправностей лампочками |  |  |  |
| Кнопка подогрева перед пуском | - | - |  |
| Автоматическое зарядное устройство аккумулятора | - | - | + |
| Кнопка аварийного останова с фиксатором | - | - | + |
| Свободные контакты для общего сигнала тревоги | - | - | + |
| Подогрев антифриза системы охлаждения | - | - | + |
| Четырехполюсной выходной выключатель вместо трехполюсного | + | + | + |
| Выходной разъем на 32А по ЕС стандарту | - | + | + |
| Выходной разъем на 63А по ЕС стандарту | - | + | + |
| Защита от утечки тока на землю | - | + | - |
| Регулируемая защита от утечки тока на землю | - | - | + |
| Дополнительные однофазные разъемы 2Х16А (220В), 1 Х32А (220В) | - | + | - |
| Дополнительные однофазные разъемы 1 X 32А (220В), 2 X 16А (55В-0-55В) | - | + | - |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛАМПОЧКАМИ |
| Недостаточное давление масла в системе смазки |  |  |  |
| Перегрев антифриза в системе охлаждения или корпуса дизеля |  |  |  |
| Неудачный запуск дизеля после трех попыток | - | - |  |
| Превышение скорости вращения выше допустимой генератора | - | - |  |
| Недостаточный уровень антифриза | - | - | + |
| Недостаточный уровень топлива в баке | - | - | + |
| Утечка тока на землю | - | - | + |
| СИГНАЛИЗАЦИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНДИКАЦИЕЙ О НАЧАЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| Низкий уровень топлива в баке | - | - | + |
| Низкая температура антифриза | - | - | + |
| УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОНТАКТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |
| Клеммы для дистанционного аварийного останова | - | - |  |
| Клеммы для подключения панели переключения нагрузки | - | - |  |
| Дополнительный канал для сигнала неисправности | - | - | 1 |

|  | Стандартная комплектация |
| --- | --- |
| - | Комплектация невозможна |
| + | Дополнительная комплектация (опции) |