Технические характеристики дизель-генераторов серии Perkins открытого исполнения

3 ф., 380 В, 50 Гц

| Модель установки | Мощность | Режим работы | Расход топлива, л/ч | Топливный бак, л | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВт |  |  |  |  |  |
| Р 27 | 27 | 21.6 | Н | 7.1 | 145 | 1750x710x1354 | 668 |
| РЗОЕ | 30 | 24 | Р | 8.4 | 145 | 1750x710x1354 | 668 |
| Р40Р1 | 40 | 32 | Н | 9.9 | 176 | 2150x752x1392 | 975 |
| Р 44Е1 | 44 | 35.2 | Р | 10.9 | 176 | 2150x752x1392 | 975 |
| Р 45Р1 | 45 | 36 | Н | 11.1 | 176 | 2150x752x1392 | 995 |
| Р 50Е1 | 50 | 40 | Р | 13.1 | 176 | 2150x752x1392 | 995 |
| Р 60Р1 | 60 | 48 | Н | 14.3 | 176 | 2150x752x1392 | 905 |
| Р 65Е1 | 65 | 52 | Р | 15.7 | 176 | 2150x752x1392 | 905 |
| Р75Р1 | 75 | 60 | Н | 17.7 | 176 | 2150x752x1392 | 1100 |
| Р 83Е1 | 82.5 | 66 | Р | 19.5 | 176 | 2150x752x1392 | 1100 |
| Р 90 | 90 | 72 | Н | 21.2 | 230 | 2485x750x1435 | 1191 |
| Р100Е | 100 | 80 | Р | 23.7 | 230 | 2485x750x1435 | 1191 |
| Р100 | 100 | 80 | Н | 23.9 | 230 | 2485x750x1435 | 1191 |
| Р110Е | 110 | 88 | Р | 26.6 | 230 | 2485x750x1435 | 1191 |
| Р 135 | 135 | 108 | Н | 28.3 | 290 | 2700x900x1460 | 1403 |
| Р150Е | 150 | 120 | Р | 33.3 | 290 | 2700x900x1460 | 1403 |
| Р 160Н | 160 | 128 | Н | 37.6 | 350 | 2954x990x1717 | 1967 |
| Р 175НЕ | 175 | 140 | Р | 41.1 | 350 | 2954x990x1717 | 1967 |
| Р 200Н | 200 | 160 | Н | 42.8 | 350 | 2953x1003x1717 | 2009 |
| Р 220НЕ | 220 | 176 | Р | 47.2 | 350 | 2953x1003x1717 | 2009 |
| Р 230Н | 230 | 184 | Н | 48.8 | 35 | 2953x1003x1717 | 2073 |
| Р 250НЕ | 250 | 200 | Р | 53.2 | 350 | 2953x1003x1717 | 2073 |
| Р 250Н | 250 | 200 | Н | 54 | 350 | 2953x1003x1717 | 2138 |
| Р 275НЕ | 275 | 220 | Н | 59.5 | 350 | 2953x1003x1717 | 2138 |
| Р 300Р1 | 300 | 240 | Н | 63.9 | 782 | 3601x1110x2065 | 3235 |
| Р 330Е1 | 330 | 264 | Р | 70 | 782 | 3601x1110x2065 | 3235 |
| Р350Е1 | 350 | 280 | Р | 74.7 | 782 | 3601x1110x2065 | 3160 |
| Р 350Р1 | 350 | 280 | Н | 75.2 | 782 | 3601x1110x2065 | 3160 |
| Р 380Е1 | 380 | 304 | Р | 81.8 | 782 | 3601x1110x2065 | 3160 |
| Р 400Е1 | 400 | 320 | Р | 85.5 | 782 | 3601x1110x2065 | 3300 |
| Р 400Р1 | 400 | 320 | Н | 85.2 | 782 | 3601x1110x2065 | 3300 |
| Р 440Е1 | 440 | 352 | Р | 94.2 | 782 | 3601x1110x2065 | 3300 |
| Р 450Е1 | 450 | 360 | Р | 95.5 | 782 | 3601x1110x2065 | 3450 |
| Р 450Р1 | 450 | 360 | Н | 97 | 863 | 3700x1150x2197 | 3800 |
| Р 500Е1 | 500 | 400 | Р | 108 | 863 | 3700x1150x2197 | 3800 |
| Р 500Р1 | 500 | 400 | Н | 108 | 863 | 3875x1150x2197 | 3810 |
| Р 550Е1 | 550 | 440 | Р | 116 | 86 | 3875x1150x2197 | 3810 |
| Р600 | 600 | 480 | Н | 131 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5265 |
| Р650 | 650 | 520 | Н | 140 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5380 |
| Р660Е | 660 | 528 | Р | 146 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5265 |
| Р 715Е | 715 | 572 | Р | 154 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5380 |
| Р 725 | 725 | 580 | Н | 155 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5380 |
| Р 800 L | 800 | 640 | Р | 171 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5380 |
| Р 800 | 800 | 640 | Н | 172 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5631 |
| Р 880Е | 880 | 704 | Р | 189 | 1310 | 3975x1512x2207 | 5631 |
| Р 910 | 910 | 728 | Н | 205 | - | 4860x1880x2417 | 7625 |
| Р1000Е | 1000 | 800 | Р | 228 | - | 4860x1880x2417 | 7625 |
| Р 1000 | 1000 | 880 | Н | 233 | - | 4860x1880x2417 | 7625 |
| Р 1100Е | 1100 | 800 | Н | 233 | - | 4860x1880x2417 | 7625 |
| Р1250 | 1250 | 1000 | Н | 268 | - | 5374x1760x2462 | 10650 |
| Р 1375Е | 1375 | 1100 | Р | 298 | - | 5374x1760x2462 | 10650 |
| Р 1500 | 1500 | 1200 | Н | 321 | - | 5250x2220x2895 | 10550 |
| Р 1650Е | 1650 | 1320 | Р | 361 | - | 5250x2220x2895 | 10550 |
| Р 1700 | 1700 | 1360 | Н | 373 | - | 5812x2000x2608 | 14200 |
| Р 1875Е | 1875 | 1500 | Р | 413 | - | 5812x2000x2608 | 14200 |
| Р1750 | 1750 | 1400 | Н | 378 | - | 5824x2000x2313 | 14200 |
| Р 1925Е | 1925 | 1540 | Р | 420 | - | 5824x2000x2313 | 14200 |
| Р 1825 | 1825 | 1460 | Н | 405 | - | 6039x2000x2598 | 14813 |
| Р 2000Е | 2000 | 1600 | Р | 448 | - | 6039x2000x2598 | 14813 |
| Р 2000 | 2000 | 1600 | Н | 445 | - | 6039x2000x2598 | 14813 |
| Р 2200Е | 2200 | 1760 | Р | 501 | - | 6039x2000x2598 | 14813 |

Н: непрерывный режим работы - 24 часа в сутки, допускается перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Р: резервный режим работы без перегрузки, для моделей РЗЗОЕ-Р2200Е на номинальных нагрузках допускается эксплуатация не более 500 часов в год.